## Slide 1
木曽ゼミ2002年02月06日(水)
木曽観測所
観測効率向上
大作戦
Presented by S. Nishiura

## Slide 2
1. はじめに ～ 観測効率における大敵 ～
1. 晴天率 (木曽観測所：約３割)
2. 観測のオーバーヘッド
KONIC：dark不安定性
2K-CCD：読み出し時間
95 seconds
Texp=5min で32%
Texp=3min で53%
観測時間の約1/4から1/3はDARKの取得に費やされる。

## Slide 3
1. はじめに ～ 観測効率における大敵 ～
晴れている限りは、望遠鏡をターゲット天体に向けたままにしたい。
b) Biasフレームを取りたくない。(2K-CCD)
Darkフレームを取りたくない。(KONIC)
c) 標準星フレームすら取りたくない。(2K-CCD/KONIC)
そんなことが可能だろうか？
a) 晴天率など気象条件を良くしたい。

## Slide 4
2. 各問題点の改善
a) 晴天率など気象条件を良くしたい。
不可能！
本質的にはサイトの移動を意味する。
現状での最善策：
ドーム周辺部の樹木伐採によるシーイングの改善。
ドームファンの使用、ドームスリットおよび望遠鏡室扉の日没直後開放によるドーム内シーイングの改善。
1K-CCD時代(4.5 arcsec)  2K-CCD時代(3.5arcsec)
西浦個人としては最高2.8 arcsecを数晩経験。[後日発表予定]

## Slide 5
2. 各問題点の改善
b) Biasフレームを取りたくない。(2K-CCD)
Darkフレームを取りたくない。(KONIC)
不可能！
Bias, Darkフレームは画像処理には必要不可欠。
ただし「観測時間の有効活用」という意味では、条件付きで方法が存在する。
(方法) Darkの安定したチップを載せる。
(条件) お金と人材
複数のチップを用いた交互撮像カメラを開発する。

## Slide 6
2. 各問題点の改善
交互撮像カメラ
Camera1
Camera2
light
mirror
Camera1
Camera2
露光
読み出し
Camera1
Camera2
light
mirror
Camera1
Camera2
露光
読み出し

## Slide 7
2. 各問題点の改善
交互撮像カメラ
一方のカメラが読み出しを行っている間でも。他方のカメラが露光しているため、観測オーバーヘッド時間の短縮化が図れる。
仮に…現在の2K-CCDカメラ×２台で実現したとすると、
検出器 | Texp=30sec | Texp=90sec | Texp=120sec
現2K-CCD | 24% | 49% | 56%
交互撮像カメラ | 58% | 98% | 100%
気象条件の変動が早いため、短時間にデータを集めることが重要！ 晴天夜を無駄にしないカメラ

## Slide 8
2. 各問題点の改善
交互撮像カメラの問題点
1) ユーザーレベルでの観測スケジュールが 煩雑になる。
 なるべく簡易なユーザーインターフェースを用意しなければならない。
2) 取得されるデータの扱いが複雑になる。
 解析ソフトウェアを完備しておく必要がある。
技術的問題は…？

## Slide 9
2. 各問題点の改善
c) 標準星フレームすら取りたくない。(2K-CCD/KONIC)
条件付きで可能！
I) 周辺の星を使って相対的な変光を調べる観測の場合。
III) ターゲット天体フレーム中に測光された星が存在する場合。
II) Secondary Telescope を用いたターゲット天体領域の 星の同時観測による測光を行う場合。
 K.3Tの使用
 テーマが限られる
 そろそろレアケースでは無くなりつつある
II), III) による観測効率向上化を考察してみる。

## Slide 10
3. K.3Tによる観測効率の向上化
単体の望遠鏡を用いて、ターゲット天体と標準星を交互に観測する測光は日本では極めて不利である。
短いタイムスケールでの大気の変動をフォローできない。
縦に振っても…
横を見ても…

## Slide 11
ターゲット
非標準星
標準星
105cm
K.3T
3. K.3Tによる観測効率の向上化
通常観測
測光夜
K.3T はターゲット天体領域の星を観測、その星を測光夜に観測することで大気減光を見積もる。
シュミット望遠鏡はターゲット天体をひたすら観測する。

## Slide 12
3. K.3Tによる観測効率の向上化
問題点
二台の望遠鏡を使用するため、オペレーションをなるべく容易にする必要がある。
 K.3T は全自動観測を目的としており、 刻一刻と実現に向かっている。
異なる性質のデータが複数取得されるため、データの扱いが煩雑になる。
 解析ソフトウェアを完備しなければならない。
 シュミットとK.3Tでほぼ等価なフィルター システムを用意する必要がある。

## Slide 13
4. 同一フレーム内の calibrated stars による効率化
近年の各種大規模サーベイの結果が各所で公開されつつある。
2K-CCDやKONICといった広視野カメラを用いた場合、既にcalibrateされた星がその視野内に入ってくる可能性は高い。
USNO ----- Bplate, Rplate
SDSS ----- u’, g’, r’, i’, z’
Hipparcos/Tycho ----- BT, VT
SKY2000 ----- U, B, V
2MASS ----- J, H, Ks
検索には「http://vizier.nao.ac.jp/viz-bin/VizieR」 が便利

## Slide 14
4. 同一フレーム内の calibrated stars による効率化
問題点
元々の測光精度や感度特性がまちまちで、そのままのデータでは測光できない。
[ Fukugita et al. 1995,PASP,105,945 ]
VJ,RJ,IJ
VJ,Rc,Ic
特にフィルターの感度特性には要注意！

## Slide 15
4. 同一フレーム内の calibrated stars による効率化
(例その1) 2MASSデータの場合
Jkiso=JCIT+0.06(J-H)CIT
Hkiso=HCIT+0.10(J-H)CIT
[ Watanabe et al. 2001, ApJ, 555, 215 ]
[ Carpenter 2001, AJ, 121, 2851 ]
変換誤差 ～ 0.03 – 0.04 mag

## Slide 16
4. 同一フレーム内の calibrated stars による効率化
(例その2) SDSSデータの場合
[ Smith et al. astro-ph/0201143 ]
変換誤差～0.02-0.03mag
[ Fukugita et al. 1995, PASP, 105, 945 ]

## Slide 17
4. 同一フレーム内の calibrated stars による効率化
(例その3) USNOデータの場合
最新はUSNO-A2.0カタログ
北天： POSS-IのO, E-plate (>= -18deg)
南天： SRC-J, ESO-R plates (<= -20deg)
Monet et al. 1998, USNO-A V2.0. ``A Catalog of Astrometric Standards’’, U.S.Naval Obs. Flagstaff Station (USNOFS) and Univ. Space Research Association stationed at USNOFS.
昔の乾板データであるため、測光精度も悪く、感度特性も現行の各フィルターと大きく異なっている。

## Slide 18
4. 同一フレーム内の calibrated stars による効率化
Bplate, Rplate から BJ, VJ, Rc, Ic への変換式を導出する。
(サンプル) 24個の標準星[Landolt 1992, AJ, 104, 340]。
alpha = -0.686
alpha = -0.224

## Slide 19
BJ = (-0.332+-0.300) + 1.068[Bplate-0.224(B-R)plate]
VJ = (0.222+-0.303) + 1.010[Bplate-0.832(B-R)plate]
Rc = (0.768+-0.329) + 0.958[Bplate-0.227(B-R)plate]
Ic = (1.275+-0.347) + 0.913[Bplate-0.686(B-R)plate]
4. 同一フレーム内の calibrated stars による効率化
変換誤差 ～ 0.30-0.35mag！
σ ～ 0.300 mag
σ ～ 0.303 mag
σ ～ 0.329 mag
σ ～ 0.347 mag

## Slide 20
5. ここまでのまとめ ～ 観測効率化の現状 ～
気象条件に関しては既に最大限の対策が施されている。
b) 観測時間の効率的利用は予算と人材に よって今後新たな検出器を開発すること で可能になる。
c) 測光精度については観測方法によって 若干向上するが、今後はK.3T自動観測 の実現によって大きく改善されることが 期待される。
また誤差の少ない色変換、等級変換式を用意し、大規模サーベイデータを用いることによっても効率化が図れる。

## Slide 21
6. さらなる観測効率と測光精度の向上を狙って
現在の観測システムでは標準星のデータ取得にかなりの観測時間を投入する必要がある。
BJ,VJ,Rc,Ic 各バンド２フレームずつ  20-30分
３つの異なる airmass で観測したら  １時間半
上記を１晩２回行ったら  ３時間
少しでも標準星観測を効率的にしたい。

## Slide 22
6. さらなる観測効率と測光精度の向上を狙って
A) δ～+11 deg 帯に標準星野を複数用意する。
木曽観測所においてほぼ天頂を通る赤緯帯  全てのairmassに対応できる。
1. 各赤経度帯に1星夜ずつ、BJ,VJ,Rc,Icの４バンド
(必要な観測時間)
3. 変光を考慮するため時期を変えて3回観測する。
2. 同じ日に異なる2つのairmassで２フレームずつ観測する。
(30sec+95sec)*2frame*2airmass*4band*3seasons = 40時間
1日5時間のデータ取得が可能として8測光夜が必要

## Slide 23
6. さらなる観測効率と測光精度の向上を狙って
B) 一つの2K-CCD視野に一つのcalibrated star
標準星夜を中心に視野をオーバーラップさせて撮像。
重なった部分の星を介してcalibrated starsを増やす。
ほぼ全北天を掃天する。
1.5πsr = 15480deg2
15480deg2*2overlap*4band*3season / 0.694deg2 = 535331shots
1shots = 90sec(obs) + 95sec(readout) + alpha = 200sec
29740時間  3720晩(1晩8時間)  31年(1年120年日)
無理っすね… (-_-;

## Slide 24
7. 観測効率と測光精度の向上で目指す天文学
近傍銀河(3000 km/s < v < 20000 km/s)の可視・近赤外SEDカタログの作成。
1) U,B,V,R,I,J,H,K のマルチバンド撮像
2) 銀河光学進化モデルとの比較による、年齢と金属量の見積もり
近赤外データの導入によって、「年齢と金属量の縮退」が解ける可能性が増える
3) 上記データにX線データによる銀河集団のホットガス進化モデルを加えて、銀河集団と銀河の進化の関連を考察する。

## Slide 25
7. 観測効率と測光精度の向上で目指す天文学
例: HCG79のS0銀河と潮汐矮小銀河の場合
ほぼ、1sol, 10Gyr